## Slide 1: Plentziapolis
SISTEMA DIGITALAK DISEINATZEKO OINARRIAK
Eneko Sampedro, Gontzal Pujana eta Javier Sautua

## Slide 2: Makina saltzailea
Makina saltzaile bat, 5, 10 eta 20 zentimoko txanponak onartzen dituenak.
15 zentimo → Izozkia
25 zentimo → Haizagailu bat piztu (60 segundo irauten duena)
30 zentimo → Izozkia + Haizagailua (60 segundo irauten duena)
Oharra: Ez du dirurik itzultzen.

## Slide 3: Nola burutu dugu?
Egoera-diagrama

## Slide 4: Nola burutu dugu?
Balio-Taula
Egoera | Dirudik ez | 5 zentimo | 10 zentimo | 20 zentimo | Irteera z2z1z0
s0 | s0 | s1 | s3 | s5 | 000
s1 | s2 | s1 | - | - | 000
s2 | s2 | s3 | s5 | s6 | 000
s3 | s4 | s3 | s3 | - | 000
s4 | s4 | s5 | s5 | s7 | 000
s5 | - | - | - | - | 001
s6 | - | - | - | - | 010
s7 | - | - | - | - | 100

## Slide 5: VHDL kodea
UCF artxiboa
NET "clk" LOC = "V10" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
Net "clk" TNM_NET = sys_clk_pin;
TIMESPEC TS_sys_clk_pin = PERIOD sys_clk_pin 100000 kHz;
## Leds
NET "irteerak<0>" LOC = "U16" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "irteerak<1>" LOC = "V16" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "irteerak<2>" LOC = "U15" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
## Switches
NET "reset<0>" LOC = "T10" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
## Buttons
NET "dirua<0>" LOC = "D9" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "dirua<1>" LOC = "B8" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "dirua<2>" LOC = "C4" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";

## Slide 6: VHDL kodea
VHD artxiboa
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-- Balioak gehitzeko (+) funtzioa duen liburutegia.
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
entity Plentziapolis_Main is PORT(
clk: IN std_logic;
reset: IN std_logic_vector(0 DOWNTO 0);
dirua: IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
irteerak: OUT std_logic_vector(2 DOWNTO 0)
);
end Plentziapolis_Main;

## Slide 7: VHDL kodea
VHD artxiboa
ARCHITECTURE Behavioral of Plentziapolis_Main is
TYPE estados IS(s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7);
SIGNAL kontua: estados;
SIGNAL kontadore : integer := 1;
BEGIN
PROCESS(clk, reset)
BEGIN
kontua <= s0;
-- Reset etengailua aktibatzean edozein momentuan guren zentimoak 0ra itzuliko dira
IF reset = "1" THEN
kontua <= s0;
ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
CASE kontua IS
-- 0
WHEN s0 =>
IF dirua = "000" THEN kontua <= s0; -- Egoera mantentzen du
ELSIF dirua = "001" THEN kontua <= s1; -- +5
ELSIF dirua = "010" THEN kontua <= s3; -- +10
ELSIF dirua = "100" THEN kontua <= s5; -- +20
END IF;

## Slide 8: VHDL kodea
VHD artxiboa
-- 5 (pasuko egoera)
WHEN s1 =>
IF dirua = "001" THEN kontua <= s1; -- Egoera mantentzen du
ELSIF dirua = "000" THEN kontua <= s2; --Hurrengo egoerara pasatzen da
END IF;
-- 5 (benetazko egoera)
WHEN s2 =>
IF dirua = "000" THEN kontua <= s2; -- Egoera mantentzen du
ELSIF dirua = "001" THEN kontua <= s3; -- +5
ELSIF dirua = "010" THEN kontua <= s5; -- +10
ELSIF dirua = "100" THEN kontua <= s6; -- +20
END IF;
-- 10 (pasuko egoera)
WHEN s3 =>
IF dirua = "000" THEN kontua <= s4; -- Hurrengo egoerara pasatzen da
ELSIF dirua = "001" THEN kontua <= s3; -- Egoera mantentzen du
ELSIF dirua = "010" THEN kontua <= s3; -- Egorea mantentzen du
END IF;
-- 10 (benetazko egoera)
WHEN s4 =>
IF dirua = "000" THEN kontua <= s4; -- Egoera mantentzen du
ELSIF dirua = "001" THEN kontua <= s5; -- +5
ELSIF dirua = "010" THEN kontua <= s5; -- +10
ELSIF dirua = "100" THEN kontua <= s7; -- +20
END IF;

## Slide 9: VHDL kodea
VHD artxiboa
-- 15
WHEN s5 => -- Izozkiaren Egoera
kontua <= s5;
-- 25
WHEN s6 => -- Haizagailuaren Egoera
kontua <= s6;
-- 500000000 tick = 5 segundu (100000kHz-ko clk bat daukagu, beraz 100000000 tick/seg)
IF (kontadore = 500000000) THEN
kontadore <= 1;
kontua <= s0;
ELSE
kontadore <= kontadore + 1; -- +100000000 tick/seg
END IF;
-- 30
WHEN s7 => -- Haizagailu
kontua <= s7;
IF (kontadore = 500000000) THEN
kontadore <= 1;
kontua <= s0;
ELSE
kontadore <= kontadore + 1; -- +100000000 tick/seg
END IF;

## Slide 10: VHDL kodea
VHD artxiboa
END CASE;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS(kontua)
BEGIN
CASE kontua IS
--15
WHEN s5 =>
irteerak <= "001";
--25
WHEN s6 =>
irteerak <= "010";
--30
WHEN s7 =>
irteerak <= "100";
-- Beste edozein kasurako LEDak itzalita egongo dira
WHEN OTHERS =>
irteerak <= "000";
END CASE;
END PROCESS;
end Behavioral;